关于2021年8月份临夏州地级城市集中式生活饮用水水源水质监测结果的公告

一、监测情况

2021年8月，对临夏市槐树关水库、引黄济临共2个集中式生活饮用水水源进行了水质监测，水源地属湖库型。

二、监测点位

槐树关水库水源地位于临夏县尹集镇何家磨村，监测断面设置在太子山水库取水口上游100米处。引黄济临水源地位于临夏县莲花镇莲城村，监测断面设置在水源地取水口上游100米处。

三、监测项目

常规监测：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外），表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

水质全分析：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项，表2的补充项目（5项）和表3的特定项目80项，共109项。

四、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

五、评价结果

经监测：临夏市槐树关水库、引黄济临2个集中式饮用水水源地23项基本项目、5项补充项目和优选特定项目（33项）均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值要求，槐树关水库水源地和引黄济临水源地实测水质类别均为Ⅱ类，2个水源地水质状况均为优，水质达标率均为100%。

附件：2021年8月份临夏州地级城市集中式生活饮用水水源水质状况监测结果表

临夏州生态环境局

2021年9月16日

附件:

2021年8月份临夏州地级城市集中式生活饮用水水源水质

状况监测结果表

| 水源地名称 | 槐树关水库 | 所在地 | 临夏县尹集镇何家磨村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 | 湖库型 | 采样时间 | 2021年8月 |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 水温（℃） | / | 19.5 | / | 16 | 砷 | ≤0.05 | 0.0036 | / |
| 2 | pH（无量纲） | 6-9 | 8.57 | / | 17 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 6.9 | / | 18 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 1.7 | / | 19 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / |
| 5 | 生化需氧量 | ≤4 | 0.9 | / | 20 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.16 | / | 21 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 | 1.3 | / | 22 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / |
| 8 | 总磷 | ≤0.05 | 0.01 | / | 23 | 阴离子表面 活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 24 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 1.96 | / |
| 11 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 26 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | 20 | / |
| 12 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 27 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 0.538 | / |
| 13 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 28 | 硫酸盐 | ≤250 | 35.3 | / |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.051 | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / |
| 15 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。水源类型为：地表水、地下水、湖库型。

| 水源地名称 | 槐树关水库 | 所在地 | 临夏县尹集镇何家磨村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 | 湖库型 | 采样时间 | 2021年8月 |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 |
| 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | 47 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
| 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | ≤0.008 | 0.0001L | / |
| 33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000048L | / |
| 34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000025L | / |
| 35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
| 36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
| 37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
| 38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0005L | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
| 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
| 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.00446 | / |
| 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
| 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.012 | / |
| 43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000046L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0526 | / |
| 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00004L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00008L | / |
| 45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.00005L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
| 46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.00005L | / | / | / | / | / | / |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。水源类型为：地表水、地下水、湖库型

| 水源地名称 | 引黄济临 | 所在地 | 临夏县莲花镇莲城村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 | 湖库型 | 采样时间 | 2021年8月 |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 水温（℃） | / | 21.4 | / | 16 | 砷 | ≤0.05 | 0.0009 | / |
| 2 | pH（无量纲） | 6-9 | 8.43 | / | 17 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 7.4 | / | 18 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 2.2 | / | 19 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / |
| 5 | 生化需氧量 | ≤4 | 1 | / | 20 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.19 | / | 21 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 | 1.24 | / | 22 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / |
| 8 | 总磷 | ≤0.05 | 0.01 | / | 23 | 阴离子表面 活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 24 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 25 | 氯化物 | ≤250 | 16.8 | / |
| 11 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 26 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | 1100 | / |
| 12 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 27 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 0.854 | / |
| 13 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 28 | 硫酸盐 | ≤250 | 51.3 | / |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.1 | / | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / |
| 15 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。水源类型为：地表水、地下水、湖库型。

| 水源地名称 | 引黄济临 | 所在地 | 临夏县莲花镇莲城村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 | 湖库型 | 采样时间 | 2021年8月 |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及超标倍数 |
| 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | 47 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
| 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | ≤0.008 | 0.0001L | / |
| 33 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000048L | / |
| 34 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.000025L | / |
| 35 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
| 36 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / | 52 | 苯并(a)芘 | ≤0.0000028 | 0.0000004L | / |
| 37 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00006L | / |
| 38 | 二甲苯① | ≤0.5 | 0.0005L | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
| 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
| 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.00446 | / |
| 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
| 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.0145 | / |
| 43 | 三氯苯② | ≤0.02 | 0.000046L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.04892 | / |
| 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00004L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00008L | / |
| 45 | 二硝基苯④ | ≤0.5 | 0.00005L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
| 46 | 硝基氯苯⑤ | ≤0.05 | 0.00005L | / | / | / | / | / | / |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。水源类型为：地表水、地下水、湖库型